ЗАО Веда

Тел./факс: +7 (8352) 37-86-82

E-mail: mail@tenzoveda.ru

www.tenzoveda.ru

ПАСПОРТ

Дозатор весовой жидкостей ДВЖ - 200П-П.1

1. Общие сведения

1. 1 Дозатор весовой жидкостей ДВЖ - 200П-П.1

Заводской номер -

Дата выпуска -

2. Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное значение массы дозируемого материала, кг | 200 |
| 2 | Максимальное (предельно допустимое) значение массы дозируемого материала, кг | 300 |
| 3 | Объем бункера, куб.м. | 0,23 |
| 4 | Вязкость дозируемой жидкости, не более Ра*сек | 0, 05 |
| 5 | Тип механизма выгрузки | пробковый затвор с пневмоприводом |
| 6 | Давление сжатого воздуха на входе распределителя, кгс/кв.см, номинальное минимальное | 6,0 4,0 |
| 7 | Расход сжатого воздуха, не более, куб.м/час | 0,15 |
| 8 | Тип силоизмерительного элемента | тензорезисторный силоизмерительный датчик |
| 9 | Количество силоизмерительных элементов | 1 |
| 10 | Тип применяемого весового терминала (цифровая индикация веса) | ТКУ-3 |
| 11 | Основная приведенная погрешность взвешивания, не более, % | 0,25 |

3. Комплектность

- В комплект поставки входят:

- бункер ДВЖ -200П-П.1	- 1 шт.

- затвор выгружной пробковый	- 1 шт.

- пневмоцилиндр	- 1 шт.

- датчик весоизмерительный с шарнирн.подв.	- 1 шт.

- преобразователь ПНТ-8.1 (или аналог)	- 1 шт.

- терминал ТКУ-3 (или аналог)	- 1 шт.

- паспорт	- 1 шт.

4. Свидетельство о приемке

- Дозатор весовой жидких материалов ДВЖ -	П-П.1, заводской номер

соответствует проекту ТУ и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска

Дата продажи

Подпись лица, ответственного за приемку