ЗАО Веда

Тел./факс: +7 (8352) 37-86-82

E-mail: mail@tenzoveda.ru

www.tenzoveda.ru

ПАСПОРТ

Дозатор весовой инертных материалов ДВИ - 1200П-С.3

1. Общие сведения

- Дозатор весовой инертных материалов ДВИ - 1200П-С.3

Заводской номер -

Дата выпуска -

2. Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное значение массы дозируемого материала, кг | 1200 |
| 2 | Максимальное (предельно допустимое) значение массы дозируемого материала, кг | 1600 |
| 3 | Объем бункера, куб.м. | 0,9 |
| 4 | Максимальная крупность зерна дозируемого материала, не более мм | 70 |
| 5 | Тип механизма выгрузки | секторный затвор с пневмоприводом |
| 6 | Давление сжатого воздуха на входе распределителя, кгс/кв.см, номинальное минимальное | 6,0 4,0 |
| 7 | Расход сжатого воздуха, не более, куб.м/час | 0,3 |
| 8 | Тип силоизмерительного элемента | тензорезисторный силоизмерительный датчик |
| 9 | Количество силоизмерительных элементов | 3 |
| 10 | Тип применяемого весового терминала (цифровая индикация веса) | ТКУ-3 |
| 11 | Основная приведенная погрешность взвешивания. не более, % | 0,25 |

- Комплектность

  - В комплект поставки входят:

| бункер ДВИ - 1200П-С.3 | - 1 шт |
| --- | --- |
| затвор выгружной секторный | - 1 шт |
| пневмоцилиндр | - 1 шт |
| датчик весоизмерительный с шарнирн.подв. | - 3 шт. |
| преобразователь ПНТ-8.1 (или аналог) | - 1 шт. |
| терминал ТКУ-3 (или аналог) | - 1 шт. |
| паспорт | - 1 шт. |

- Свидетельство о приемке

  - Дозатор весовой цемента ДВИ -	П-С.3, заводской номер

соответствует проекту ТУ и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска

Дата продажи

Подпись лица, ответственного за приемку